Tình hình ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải trong lĩnh vực chăn nuôi Heo hiện nay, đề xuất giải pháp xử lý

Tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi:

Chất thải chăn nuôi là gì ?

Chất thải trong chăn nuôi được phân ra làm 3 loại: chất thải rắn; chất thải khí bao gồm CO2, NH3, CH4, H2S… đây đều là những loại khí chính gây hiệu ứng nhà kính; chất thải lỏng bao gồm nước tiểu, nước tắm, nước rửa chuồng...

Ảnh hưởng của chất thải chăn nuôi.

Chất thải chăn nuôi đổ trực tiếp ra môi trường ngoài đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, lượng chất thải được xử lý chỉ chiếm chưa đầy một nửa, số còn lại được thải trực tiếp ra môi trường. Có thể tham khảo báo cáo của dự án Susane do Viện Chăn nuôi thực hiện năm 2006 về sự phân bố chất thải vật nuôi ở Việt Nam như sau:

Còn đối với chất thải lỏng, có tới 60% được thải trực tiếp ra đất hoặc nguồn nước, 12% là thải trực tiếp vào ao cá, chỉ 25% được sử dụng làm hầm biogas.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, chất thải chăn nuôi có mức BOD cao hơn tiêu chuẩn cho phép 500 mg/l, có chứa số lượng vi khuẩn E.coli và trứng ký sinh trùng ở mức cao không thể chấp nhận được. Lượng vi khuẩn tăng nhanh trong nước ngầm, 100% mẫu rau xanh có sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón đều có E.coli.

Ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi ở Bình Dương

Trong năm 2015 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương thực hiện chương trình điều tra khảo sát, sau khi phân tích 125 mẫu cơ sở chăn nuôi  cho thấy:

Quy mô từ 500 con trở xuống: duy nhất chỉ tiêu pH đạt, COD vượt 7 lần, Phospho tổng vượt 12 lần, BOD5 vượt 16 lần, H2S vượt 8 lần, Nito tổng vượt 9 lần, NH3 vượt 36 lần, Coliform vượt 619 lần.

Quy mô 500 con đến 1000 con: duy nhất chỉ tiêu pH đạt, COD vượt 8 lần, Phospho tổng vượt 12 lần, BOD5 vượt 16 lần, H2S vượt 8 lần, Nito tổng vượt 9 lần, NH3 vượt 36 lần, Coliform vượt 641 lần.

Quy mô 1000 con đến 2000 con: duy nhất chỉ tiêu pH đạt, COD vượt 7 lần, Phospho tổng vượt 1 lần, BOD5 vượt 15 lần, H2S vượt 8 lần, Nito tổng vượt 8 lần, NH3 vượt 34 lần, Coliform vượt 694 lần.

Quy mô trên 2000 con: duy nhất chỉ tiêu pH đạt, COD vượt 7 lần, Phospho tổng vượt 11 lần, BOD5 vượt 15 lần, H2S vượt 8 lần, Nito tổng vượt 8 lần, NH3 vượt 35 lần, Coliform vượt 722 lần

So sánh 4 quy mô chăn nuôi với giới hạn tối đa QCVN 40:2011/BTNMT, cho thấy các chỉ tiêu trung bình ở từng loại quy mô có ngưỡng vượt chuẩn gần tương đương nhau và tương đương với ngưỡng vượt chuẩn của các chỉ tiêu trung bình chung tất cả các mẫu nước thải sau phân tích. Riêng chỉ tiêu Coliform trung bình vượt ngưỡng giới hạn ngày càng cao tỉ lệ thuận với quy mô chăn nuôi ngày càng tăng.

Đề xuất giải pháp:

Sự quan tâm và khuyến cáo:

Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đang là vấn nạn nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn tồn tại ở nhiều nước trên thế giới.

Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) đã thừa nhận, chăn nuôi đang được coi là một ngành gây ô nhiễm lớn, thậm chí lớn hơn mức gây ô nhiễm của ngành vận tải. Chất thải của gia súc toàn cầu tạo ra tới 65% lượng Nitơôxít (N2O) trong khí quyển.

Phải xử lý chất thải của sản xuất chăn nuôi. Đúng vậy, nhưng xử lý bằng những công cụ, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ,…, thậm chí mẹo gì thì chưa có cơ quan nào hệ thống và hướng dẫn đầy đủ cho người chăn nuôi nên trên thực tế, ô nhiễm do chăn nuôi vẫn đang hiện hữu một cách thách thức. Để quản lý chất thải có hiệu quả hiện nay nên khuyến cáo cho người chăn nuôi  thực hiện các bước sau:

1.Giảm thiểu nguồn phát sinh

2.Tái sử dụng – tái chế

3.Thu hồi năng lượng từ chất thải rắn

4. Chôn lấp hợp vệ sinh

5.Thực hiện đồng thời nhiều phương pháp

Một số phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi:

Phương pháp ủ phân cơ bản: ủ hoai mục là phương pháp chuyển phân từ trạng thái hữu cơ thành vô cơ cây mới hấp thụ được. Phân trước khi mang ủ là các chất hữu cơ nếu bón cho cây thì cây khó hấp thụ mà trong phân mang mầm bệnh, cỏ dại cây sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Nếu được ủ hoai mục các chất hữu cơ sẽ phân huỷ và chuyển thành dạng vô cơ khi đó phân sẽ "sạch" hơn.

Nếu gia đình nuôi nhiều gia súc: Nên chọn vị trí ở gần chuồng để đỡ công chuyên chở, tốt nhất là ở phía sau chuồng, trên nền đất được nện kỹ hay có thể lát bằng gạch nếu có điều kiện. Nơi ủ nên có mái che, xung quanh đều có rãnh và hố được đậy kín để hứng nước phân chảy ra.

Nếu gia đình nuôi ít gia súc: Có thể không cần làm nền ủ phân bên ngoài mà tốt nhất là làm chuồng lợn 2 bậc: Bậc cao để lợn nằm và máng ăn, còn bậc thấp để chứa phân.

Kỹ thuật sử dụng các vi sinh vật có ích (EM) để xử lý chất thải: Công nghệ sử dụng EM trong chăn nuôi đã và đang là một trong những hướng đi được nghiên cứu và phát triển nhiều ở những năm gần đây. Với những hộ chăn nuôi tập trung, lượng phân sinh ra rất lớn. Vì thế làm thế nào để xử lý phân hiệu quả, nhanh, đạt tiêu chuẩn phân bón và vệ sinh thú y là rất cần thiết cho việc giải quyết ô nhiễm môi trường cho cộng đồng khu vực. Việc sử dụng các chế phẩm EM sexlamf tăng cường khả năng xử lý phân vừa rút ngắn thời gian ủ vừa thỏa mãn các yêu cầu về vệ sinh thú y và tái sử dụng chất thải chăn nuôi.

Phương pháp xử lý phân heo tổng hợp sử dụng quy trình lọc sinh học BIOSORTM: Ngày nay, sự gia tăng của các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và ý thức ngày càng được nâng cao của cộng đồng về các vấn đề môi trường đã và đang dẫn đến sự gia tăng nghiên cứu về các phương pháp xử lý phân heo ở nhiều quốc gia khác nhau.

Trong các nghiên cứu về xử lý phân heo, phương pháp sử dụng đệm lọc sinh học tỏ ra là một phương pháp rất đáng tin cậy trong xử lý và tái sinh chất lỏng và chất khí thải ra từ các trại chăn nuôi heo.

Công nghệ chăn nuôi sinh thái không chất thải (đệm lót sinh học): Chăn nuôi sinh thái là hệ thống chăn nuôi không có chất thải, không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng tài nguyên và kỹ thuật rẻ tiền, chăn nuôi không lạm dụng thuốc kháng sinh và hóa chất hóa học, sử dụng công nghệ vi sinh làm kỹ thuật nền tảng.

Biogas: Việc mở rộng quy mô đàn và tổ chức nuôi ngay tại nhà nằm trong các cụm dân cư, vùng ven đô thị... có mặt bằng chật hẹp, không khí tù hãm, phân, nước thải không xử lý đã gây ra ô nhiễm môi trường cục bộ. Để khắc phục được tình trạng trên, công nghệ biogas sẽ vừa giải quyết nạn ô nhiễm môi trường, vừa giúp chủ hộ có khí gas đun nấu sinh hoạt hàng ngày.

Xử lý chất thải lỏng từ chăn nuôi heo bằng thực vật thuỷ sinh: Thủy sinh thực vật là các loài thực vật sinh trưởng trong môi trường nước, nó có thể gây nên một số bất lợi cho con người do việc phát triển nhanh và phân bố rộng của chúng. Tuy nhiên lợi dụng chúng để xử lý nước thải, làm phân compost, thức ăn cho gia súc có thể làm giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi chúng mà còn thu thêm được lợi nhuận. Các thực vật thủy sinh có khả năng xử lý chất thải chăn nuôi tốt đợc phân thành 2 nhóm chính sau:

Thủy thực vật sống trôi nổi: rễ của loại thực vật này không bám vào đất mà lơ lửng trên mặt nước, thân và lá của nó phát triển trên mặt nước. Nó trôi nổi trên mặt nước theo gió và dòng nước. Rễ của chúng tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào để phân hủy các chất thải.

Thủy thực vật sống nổi: loại thủy thực vật này có rễ bám vào đất nhưng thân và lá phát triển trên mặt nước. Loại này thường sống ở những nơi có chế độ thủy triều ổn định.

Một số thủy sinh thực vật tiêu biểu

| Loại | Tên thông thường |
| --- | --- |
| Thuỷ sinh thực vật sống trôi nổi | Lục bình |
|  | Bèo tấm |
|  | Bèo tai tượng |
|  | … |
| Thuỷ sinh thực vật sống nổi | Sậy |
|  | Cỏ ống, Cỏ rễ tre |
|  | … |

Nhiệm vụ của thủy sinh thực vật trong các hệ thống xử lý

| Phần cơ thể | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Rễ và/hoặc thân | Là giá bám cho vi khuẩn phát triển |
|  | Lọc và hấp thu chất rắn |
| Thân và /hoặc lá ở mặt nước hoặc phía trên mặt nước | Hấp thu ánh mặt trời do đó cản trở sự phát triển của tảo |
|  | Làm giảm ảnh hưởng của gió lên bề mặt xử lý |
|  | Làm giảm sự trao đổi giữa nước và khí quyển |
|  | Chuyển oxy từ lá xuống rễ |

Bước đầu khảo sát Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản nhận thấy được tính hiệu quả của việc sử dụng cỏ ống, cỏ rễ tre trong việc xử lý nước thải sau khi qua Biogas  của hai cơ sở (CS) được thể hiện qua kết quả lấy mẫu.

| STT | Chỉ tiêu kiểm tra | CS 1 | CS 2 | Giới hạn tối đa (cột B) | Vượt ngưỡng (lần) MH 1 | Vượt ngưỡng (lần) MH 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QCVN40: 2011/BTNMT |  |  |
| 01 | pH | 7,3 | 5,9 | 5,5 – 9 | Đạt | Đạt |
| 02 | COD | 67 | 27 | 150 | Đạt | Đạt |
| 03 | Phospho tổng | 4,7 | 0,2 | 6 | Đạt | Đạt |
| 04 | BOD5 | 46 | 18 | 50 | Đạt | Đạt |
| 05 | H2S | KPH | KPH | 0,5 | Đạt | Đạt |
| 06 | Nito tổng | 5,4 | 3,1 | 40 | Đạt | Đạt |
| 07 | NH3 | KPH | KPH | 10 | Đạt | Đạt |
| 08 | Tổng số VKHK | 18*106 | 1.100.000 | - |  |  |
| 09 | Coliforms | 930.000 | 93.000 | 5000 | 186 | 18,6 |
| 10 | E.coli | 430.000 | 43.000 | - |  |  |

Số liệu khảo sát chỉ là bước đầu như trên đã nói cần tiếp tục nghiên cứu theo dõi liên tục nhiều thời điểm có cơ sở khoa học để nhân rộng mô hình.

Xử lý chất thải khí trong chăn nuôi: Cắt giảm khí thải bằng tác dụng của một số loại thức ăn: Khi dùng chế phẩm sinh học trộn vào thức ăn cho heo, gà, chó, mèo, ... nói chung là vật nuôi thì các vi khuẩn có lợi trong chế phẩm sinh học sẽ trở thành những "chiến sĩ" bảo vệ đắc lực thành ruột của vật nuôi, ngoài nhiệm vụ "chiến sĩ" chúng còn sản sinh ra rất nhiều loại men (enzymes) giúp thức ăn phân hủy để ruột hấp thụ, sự tái hấp thu các chất đạm sẽ làm cho việc thải chất bã của vật sẽ giảm mùi rõ rệt, đặc biệt là mùi khai của nước tiểu (heo, chó, mèo), mùi hôi của phân gà, mùi tanh của cá...

Chăn nuôi càng phát triển, chất thải chăn nuôi ngày càng tăng, đây là một hiểm hoạ lớn đối với môi trường sinh thái. Tuy nhiên con người không chịu bó tay để chăn nuôi vẫn phát triển, môi trường vẫn trong lành, sản phẩm chăn nuôi ngày một tăng đáp ứng nhu cầu của con người, tạo việc làm, tăng thu nhập từ chăn nuôi và cải thiện đời sống cho người chăn nuôi về sản phẩm cũng như môi trường sống bằng những chế phẩm sinh học sau đây:

| TT | Tên chế phẩm | Bản chất chế phẩm | Tác dụng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deodorase | Chất tách từ thảo mộc | Giảm khả năng sinh NH3 | Thái Lan, Đức |
| 2 | DK sarsapomin 30 | Chất chiết từ thảo mộc | Giảm khả năng sinh NH3 | Hoa Kỳ |
| 3 | EM | Tổng hợp nhiều loại vi sinh vật | Tăng hấp thu thức ăn giảm bài tiết chất dinh dưỡng qua phân | Nhật Bản |
| 4 | EMC | Thảo mộc, khoáng chất thiên nhiên | Giảm khả năng sinh NH3, S02, giải độc trong đường tiêu hoá | Việt Nam |
| 5 | Kemzym | Emzym tiêu hoá | Tăng hấp thu thức ăn, giảm bài tiết chất dinh dưỡng qua phân | Thái Lan, Đức |
| 6 | Pyrogreen | Hoá sinh thiên nhiên | Giảm khả năng sinh NH3 | Hàn Quốc |
| 7 | Yeasac | Tế bào men sacharomyces | Tăng tiêu hoá, hấp thu thức ăn | Thái Lan, Đức |
| 8 | Lavedae | Hoá chất | Diệt dòi phân | Thái Lan, Đức |

Phạm Thế Hiển – Phòng Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi